Silver Star 1A fémkeresõ

A Silver Star 1A egy kiforrott, a gyakorlatban igen jól bevált fémkeresõ, valószínûleg messze a legjobb a házilagos megépítésre publikált fémkeresõk között. Ez már a professzionális fémkeresõk között is igen jól megállja a helyét, gyakorlati felhasználhatósága sok márkás készüléket megszégyenít. Ez a mûszer érzékenységben a gyári készülékekkel összehasonlítva is a jobbak között van, fõleg mert érzékenységét a talajban is tartja. Fémválasztó-képessége pedig sokkal jobb az átlagnál. A Silver Star 1A a Silver Star 1 amatõr változata, ami azonos tudás mellett könnyebb megépíthetõséget jelent, a panel is ennek megfelelõ felépítésû és a fej kivételével semmilyen különleges alkatrészt nem tartalmaz. Az áramkör tudásához képest igen egyszerû.   Ez a készülék már IB-GEB típusú, és a hagyományos "non-motion" elvû. A "non-motion" mûszerek azonos tudás mellett komolyabb fejet és precízebb megépítést igényelnek, mint a "slow-motion" típusok, de azok hátrányait is kiküszöbölik, különösen a gyenge pozicionálást és a nagyobb mélységeknél tapasztalható érzékenységcsökkenést. Ezen kívül a Silver Starnála jel feldolgozása a szokásos egy helyett két csatornán történik, így a fém érzékelése és a fémválasztás egyszerre is történhet.  A Silver Star 1A az MD 1-hez képest sokoldalúbb, a fémtárgy helyének meghatározása sokkal pontosabb, dinamikatartománya különösen nagy és a kijelzés is ennek megfelelõ. A jel feldolgozásánál a hagyományos DC erõsítõs megoldást alkalmazza, hangoló automatával, de érzékenységében mégis jócskán felülmúlja az MD 1-est. Viszont ehhez kifejezetten igényli a stabil, nagy érzékenységû fejet, amit házilag már nem lehet összehozni, és a kezelése is bonyolultabb.

A mûszer sikeres megépítéséhez szükséges elméleti háttér a Rádiótechnika 2002. márciusi számától megjelenõ számaiban található, itt csak a feltétlenül szükséges kiegészítések találhatóak meg. A megépítéshez némi építési gyakorlat is szükséges, valamint megfelelõ mûszerezettség, fõleg oszcilloszkóp.

Mûködése:   Az adótekercs szinuszos meghajtójelet kap, egy stabil oszcillátor határozza meg a frekvenciát. A kiegyensúlyozottan elhelyezkedõ vevõtekercsben indukálódik a fémtárgyak által keltett válaszjel. Ezt a kiszajú bemeneti erõsítõ erõsíti. A felerõsített jel a két fázisdemodulátorra kerül. Ezek két különbözõ csatornára bontva egyenirányítják a jelet. A G (fém) csatorna a fémek érzékelésére szolgál, az X (vas) csatorna jele viszont a fémtárgy ferromágnesességének megállapítására. A két demodulátor vezérlõ jelét az adóoszcillátorból kicsatolt jelbõl fázistolásokkal állítjuk elõ. A hasznos jelek ezután az üzemmód-kapcsoló által választhatóan kerülnek feldolgozásra a logaritmikus erõsítõ és a komparátor által, amelyek a hangjelzést és a mutatós alapmûszert vezérlik.

Mûködése részletesen:   Adó fokozat:  Az adójelet nagy stabilitású oszcillátor állítja elõ: Az X1 455 kHz-es rezonátort IC5B rezegteti be, az így kapott stabil frekvenciájú négyszögjelet IC6 osztja le T5 számára, amely az adótekercset tartalmazó rezgõkört hajtja meg 4,73 kHz frekvencián, szimmetrikus nyégyszögjellel.   Vevõ erõsítõ: A válaszjelet a vevõtekercs fogja fel, majd IC7 erõsíti - a fej offszetbõl és driftbõl adódó saját jelével együtt. Ezután egy feszültségosztóra kerül a jel, kapcsolóval választhatunk az eredeti nagyobb (HI), vagy egy csökkentett (LO) érzékenység között.   Demodulátor fokozat: A demodulátorok egyenirányítják a bejövõ jelet és bontják fel fázisszög szerint G és X jelre. A G jelet elõállító demodulátor a az adójelhez képest 90 fokhoz közeli, vagyis a fémek válaszjelében mindig jelelévõ fázisú válaszjelre a legérzékenyebb, az X jel demodulációs iránya kb. a 0-180 fokos tengely, így az erre merõleges, vagyis 90 fokos jel a ferromágneses és nem ferromágneses fémek közötti átmeneti tartományba esik. Ezért az X jel a vasakra csökken, a nem ferromágneses fémekre nõ, az Y jel pedig minden fémre nõ. A G csatornához tartozó demodulációs szöget a P1 „Ground” potenciométerrel szabályozhatjuk. A potenciométert úgy kell beállítani, hogy a G csatorna demodulációs szöge pont merõleges legyen a talaj által adott válszjelre, amely így kioltódik, tehát ez a csatorna a talajra kiegyenlített, azt gyakorlatilag nem érzékeli. Ez biztosítja a talajban is a megfelelõ érzékenységet.A demodulált jeleket IC3C és IC3D erõsíti és biztosítja az alacsony meghajtó-impedanciát a következõ fokozat részére.   Hangoló automata: Az offszet-feszültséget és a driftet nem kézi állítgatással, hanem gyors utánhangolással küszöböljük ki a hangoló automata segítségével:A G csatorna jele R51-en és C18-on keresztül jut el IC3A bemenetére. C18 kapacitása viszonylag nagy, emellett IC3 kis bemeneti áramú és IC4 analóg kapcsoló is igen kis szivárgási áramot okoz, aminek következtében C18 töltése hosszú ideig gyakorlatilag változatlan marad. Ha a „Reset” gombot mûködtetjük, akkor az addig nyitott IC4D analóg kapcsoló zár, C18-at és IC3A bemenetét földeli, így C18 R51-en keresztül akkora feszültségre töltõdik, amekkora IC3D kimenetén éppen megjelenik. R51 ilyenkor aluláteresztõ szûrõt képez C18-cal, hogy annak feszültsége a jelben jelenlévõ zajt ne tudja követni. Amikor a gombot elengedjük, az IC3A bemenetén lévõ jel nulla és az ettõl való eltérés a hasznos jel, amit így könnyen felerõsíthetünk. A drift miatt ez a feszültség lassan magától is megváltozik, amikor ez zavaró mértékû, akkor a nyomógombbal visszaállítjuk az eredeti munkapontot. IC3A kimeneti feszültsége kis mértékben állítható TP7-tel, amellyel az erõsítõk offszetjét kompenzáljuk.Az X csatorna ugyanilyen hangoló automatát tartalmaz.   GND (kiegyenlített) üzemmód és erõsítõ: A hasznos jel ezután az üzemmód-választó kapcsoló által meghatározott módon kerül feldolgozásra. A feldolgozás teljesen más, mint a „jelez-nem jelez” megoldásoknál, itt a bemenõ jel minden változásának feldolgozása és a felhasználó által érzékelhetõvé tétele a cél.Maga az üzemmód-választó kapcsoló a lehetõ legegyszerûbb: egy on-off-on típusú billenõ váltókapcsoló, amelynek középsõ állásában nincs érintkezõje.

A kapcsoló középsõ állásában csak a G jel jut tovább R 29-en és R31-en keresztül az IC2D-n alapuló logaritmikus erõsítõ bemenetére. A logaritmikus karakterisztikát a tranzisztorokon és R21-en keresztül való negatív visszacsatolás határozza meg. Az erõsítõ nem pontosan logaritmikus karakterisztikájú, de ez ebben az esetben nem számít. Mivel a tranzisztorok EB átmenete csak ±0,6 V körüli feszültséget enged meg, az R32-R33 által leosztott feszültséget kapják, így IC2D kimenetén a feszültség ennek kb. háromszorosa is lehet.A logaritmikus erõsítõ lényege ez esetben az, hogy kis jelekre igen nagy az erõsítése és minél nagyobb a bemenõ jel, annál kisebb az erõsítés, de nagyobb bemenõ jelre mindig nagyobb a kimenõ jel is.Erre azért van szükség, mert a fémtárgyak válaszjele sokszorosan nagyobb mértékben és exponenciálisan változik a méretüktõl és közelségüktõl függõen, pl. ugyanaz a tárgy negyedakkora távolságból több ezerszeres válaszjelet ad, ezért a nagy erõsítésû lineáris erõsítõk hamar túlvezérlõdnek, de a logaritmikus erõsítõk képesek a kis és a nagy jelek feldolgozására is, ami a legtöbb fémkeresõnél nem is követelmény, de ennél igen.   Vizuális kijelzés: Az így feldolgozott jel a mutatós alapmûszerre jut, amelynek végkitérését a csatlakozó ellenállásokkal (R34, R35) állítjuk be. R35 elhúzza a mutatót kb. a végkitérés egyharmadának megfelelõ állásba. Vizuális kijelzés csak hagyománytiszteletbõl van a mûszeren, egyébként a hangjelzés mellett felesleges.   Akusztikus kijelzés: A hanggenerátor is különleges megoldású és szintén a minél nagyobb dinamikatartomány elérését célozza. A hangfrekvenciát az IC2A-ra épülõ multivibrátor állítja elõ, mûködése hasonló az MD 1-ben alkalmazottéhoz. Frekvenciáját C4 és annak (negatív) töltõárama határozza meg, amelyet alaphelyzetben R37 biztosít. A kondenzátoron lévõ stabil amplitúdójú, asszimmetrikus fûrészjelet IC5A komparátor hasonlítja össze a logaritmikus erõsítõ kimenõ DC jelével. Alaphelyzetben csak a fûrészjel csúcsai érik el azt a TP1-gyel beállítható szintet, amelynél a komparátor átbillen és P2 hangerõszabályzón, valamint T4-en keresztül feszültséget ad a hangszóróra vagy fejhallgatóra. Ez egy halk alaphangot biztosít, de ahogy a logaritmikus erõsítõ kimeneti feszültsége és ennek a komparátor neminvertáló bemenetére jutó része fém hatására egyre inkább negatív irányba változik, a fûrészjel is egyre hosszabb idõre billenti át a komparátort, így nõ a kitöltési tényezõ, és ezzel a hangerõ. A DC jel T3-mat is egyre inkább megnyitja R12-n keresztül, ezért C4 töltõárama és ezzel a hang frekvenciája is emelkedik. Végeredményben kisebb válaszjelnél gyakorlatilag csak a hangerõ, nagyobbnál már a hangmagasság is változik, így a hangjelzés dinamikatartománya a lehetõ legnagyobb. A két jellemzõ közül csak az egyik változtatása vagy a nagy dinamikatartomány követelményének nem felene meg, vagy a válaszjel kisebb változásait nem tenné jól érzékelhetõvé.   D1 (hagyományos diszkriminációs) üzemmód: Az üzemmód-kapcsoló D1 állásában az X csatorna jele kerül feldolgozásra, az egyszerûbb IB mûszerek mûködését utánozva: vasra (és a talajra) balra tér ki a mutató és az alaphang halkul, más fémekre a fenti a kijelzés.   D2 (diszkriminációs) üzemmód: A D2 a legérdekesebb üzemmód, a kijelzés kettõs, a hang és a mutató a GND üzemmódhoz hasonlóan változik, de a fém érzékelésével egyidejûleg a ferromágnesességérõl is tájékoztatást ad, ui. ferromágneses anyagoknál a hang vibrál. A G csatorna jele ilyenkor a GND üzemmóddal egyezõen kerül feldolgozásra, azonban az X jel IC2B komparátornak használt mûveleti erõsítõ invertáló bemenetére kerül, amelyet más üzemmódokban R30 pozitív irányban húz el és ezzel kiiktatja. A komparátor D7-en keresztül tiltja, vagy engedélyezi az IC2C-re épülõ kisfrekvenciás vibrato generátor mûködését. Az X jelnek csak a polaritása érdekes: ha pozitív, tehát nem mágneses fémrõl van, a komparátor kimenete a negatív tápfeszültség közelében van és a diódán keresztül megakadályozza C20 töltését, ellenkezõ esetben az IC2C kimenetén megjelenõ négyszögjel R64-en, D10-en és T3-mon keresztül frekvenciában modulálja a hanggenerátort. A végeredmény a GND üzemmóddal azonos kijelzés nem ferromágneses, vibráló ferromágneses anyagok esetén. A méretezés olyan, hogy a vibrálás a kijelzéssel arányosnak hallatszik és a kijelzést ezen kívül nem befolyásolja észrevehetõen.   Tápegység: A tápegység IC1 mûveleti erõsítõre épül.  A 12 V-os telepfeszültségbõl, amelyet 8 db ceruzaelem biztosít, kis túlfeszültséget igénylõ, így igen gazdságos stabilizátor állítja elõ a 8,7 V stabil tápfeszültséget és ezt IC1A osztja ketté ± 4,35 V-ra. Az IC1A kimenetét tekintjük 0 feszültségûnek (GND).

T1 és T9 figyeli az áteresztõ-tranzisztoron esõ feszültséget és ha ez egy kritikus érték alá csökken, a LED világítani kezd, jelezve a telep lemerülését.   Érzékenység: A mûszer egy 1 forintost már legalább 18 cm távolságból, 10 fillérest 20 cm-rõl képes érzékelni, kiegyenlítve ezt a talajban is tudja, a maximális távolság, ahonnan egészen nagy tárgyakat érzékel, legalább 1,5 m, ami már igen jó teljesítménynek számít.Megépítés:   A Silver Star 1A panelt a mellékelt beültetési rajz alapján ültessük be. R34, R35, C8 beméréskor kerülnek beépítésre. A kapcsolási rajzon pozíciószám nélkül szereplõ alkatrészek a mûszer dobozára szerelendõek. A j-re végzõdõ csatlakozásokat a potenciométerek jobb oldali, a b-re végzõdõek a bal oldali kivezetéséhez forrasszuk.Mivel a fej csatlakozójának mozgására is érzékeny a mûszer, itt csavaros mikrofon-csatlakozót használjunk.A mûanyag sztereo 3,5 mm-es jack aljzatot a következõképpen szereljük be:

Az aljzatot egy 6mm átmérõjû furatba szereljük. Nagyobb falvastagságú doboz esetén (ez általában mûanyag) az anyát nem lehet ráhajtani, ezért az aljzatot ragasztóval rögzítjük, mûanyag doboznál a pillanatragasztó az ideális.  Az aljzatba elõbb dugót csatlakoztatunk, majd ezután forrasztjuk, de csak rövid ideig, mert hajlamos megolvadni. A bekötés a fejhallgató soros ellenállása miatt rendhagyó, a kacsolási rajz szerint kössük be.A ki-be kapcsoló nincs a rajzon feltüntetve, a kapcsolós potenciométer szolgál erre a célra, amely egyben a hangerõszabályzó is.  A mûszer alkatrészeit egy megfelelõ mûszerdobozban helyezzük el, amelyet belülrõl célszerû árnyékolni, és az árnyékolást a panel közös pontjával összekötni. A dobozt a fémkeresõ nyelére erõsítsük és ne külön hordozzuk, mert az huzamosabb használat után a kábel sérüléséhez vezet. Ha nagyérzékenységû fejet alkalmazunk, akkor az ahhoz tartozó szárat is használjuk fel, különben a fejen található rögzítõfülek eltörhetnek.A nyomógomb minõsége és beépítése kritikus pont, ui. ezt rendszeresen használni kell. A nyomógombot hüvelykujjal jól elérhetõ helyre kell szerelni a dobozon, úgy, hogy benyomáskor se érjen hozzá egyéb alkatrészekhez.  Mutatós alapmûszerként érzékenyebb, csillapított típust használjunk. A barkácsboltokban olcsón kapható MF-313 multiméter alapmûszere jól bevált, de egy kivezérlésmérõ is jól megfelel. Elõbbihez R34 kb. 1,5 kOhm R35 pedig k.b 39 kOhm (példánytól függõen változhat). A mutatónak alaphelyzetben kb. a skála harmadánál célszerû állnia. R34 lehetõleg ne legyen 1,2 kOhmnál kisebb, ha mégis, akkor R33 értékét arányosan növeljük meg.

A kapcsolási rajzon a mûszer maximális kiépítettségben szerepel. Ehhez képest több egyszerûsítést is végrehajthatunk, amelyek a kezelõszervek számát csökkentik, de a mûszer hatékonyságát nem érintik jelentõsen:

- A mutatós alapmûszert akár el is hagyhatjuk, mert a hangjelzés önmagában is elegendõ.

- Az üzemmódok közül a D2 egyedül is elegendõ, tehát az üzemmódválasztó is elmaradhat. - Az érzékenység kapcsolóra a gyakorlatban igen ritkán van szükség, tehát ez is elmaradhat.

- A hangerõszabályzóra sincs feltétlenül szükség.

- A fej is lehet fixen bekötött. - Ha nem kívánunk fejhallgatót használni, akkor ennek is kimaradhat a csatlakozója, vagy fordított esetben a hangszórót is kihagyhatjuk.

A Ground potenciométert és a Reset gombot viszont semmiképpen sem szabad kihagyni és a telepet ellenõrzõ LED-hez is érdemes ragaszkodni.

Van lehetõség bõvítésre is:

A mûszernek a jó stabilitás miatt nincs szüksége az alaphangot állító "Tone" potenciométerre, amely más hasonló fémkeresõkön általában megvan. Ha az alaphangot állíthatóvá kívánjuk tenni, akkor a +Ut és -Ut közé kössünk egy lineáris, legalább 10kOhmos potenciométert és annak csúszkáját kössük össze TP1 csúszkájával egy nagyobb (pl. 1 MOhmos) ellenálláson keresztül.

Bemérés:   Ehhez szükségünk lesz néhány fémtárgyra: kis darab alufólia, gyûrû, új kétforintos, söröskupak és egy kisebb (55 mm átmérõjû) konzervdoboz.

Ellenõrzés:

A teljesen összeszerelt mûszer tápegységének szimmetrikus, (4, 35 V a névleges feszültsége, vagyis C3-on 8,7 V-ot kell mérnünk. A 8,7 V (0,3 V-ot eltérhet.

Az adótekercsen  10-15 Vpp amplitúdójú szinuszos jelnek kell lenni (adójel).IC4 13. és 5. kivezetésén az adójellel fázisban lévõ szimmetrikus, a teljes tápfeszültségnek megfelelõ amplitúdójú négyszögjelnek kell lennie.

Ezek ellenõrzése után a GND potenciométert a legkisebb, a Volume potenciométert a legnagyobb állásra forgatjuk, HI és D2 állásba kapcsoljuk a kapcsolókat. A fejet fémmentes helyre tesszük, úgy, hogy ne mozogjon, bekapcsolt telvíziótól, számítógéptõl távol. IC7 kimenetén egy olyan jelnek kell megjelennie, amely az adójellel fázisban van, fémek hatására változik és alaphelyzetben nem határolt (nincs túlvezérlés). Az IC3 14. kivezetésén mérhetõ jel (G) fémekre pozitív változást kell, hogy mutasson, a 8. kivezetés jele (X) pedig nem ferromágnesesekre kell, hogy ugyanezt produkálja, ferromágnesesekre fordítva. IC3 1. és 7. kivezetésén ugyanez, de a Reset gomb benyomásakor nullára kell visszaállniuk akkor is, ha közben fémet tettünk a fej közelébe.

IC2A 2. kivezetésén egy aszimmetrikus fûrészjelet kell mérnünk, amelynek frekvenciája változik vezérlés hatására.Ha a tápfeszültséget a 8,7 V közelébe csökkentjük a LED-nek világítania kell, kikapcsoláskor csak egy villanásnyi idõre.Behangolás:

Az adótekercset a rezgõköri kapacitással hangoljuk rezonanciára, C8 helyére a megfelelõ kapacitású fóliakondenzátort forrasztva, vagy szükség esetén a kapacitást csökkentve. Az amplitúdó kb. 15 Vpp az adótekercsen, ha sokkal kisebb, akkor R28-at csökkentsük, ha a jel torz, akkor növeljük.   A következõkben a kijelzést és az egyes csatornák jeleit hozzuk összhangba a mûszer alaphelyzetében. Ehhez már mérõmûszer nem kell, ha minden jól mûködik.

Az alábbi beállítások közben a Reset gombot mindig nyomjuk be.Kezdetnek TP1-gyel és TP7-tel hangot csikarunk ki a mûszerbõl D2 üzemmódban.

TP6-tal az X csatornát állítjuk be oly módon, hogy figyeljük, a hang vibrál-e. A trimmert úgy állítsuk be, hogy a hang éppen ne vibráljon, majd egy leheletnyit még tovább forgatssuk a nem vibrálás irányába. Ezzel az X csatorna kimenetét állítottuk hozzá az IC2B komparátorhoz.Ezután átkapcsolunk D1 üzemmódba. Ilyenkor az X csatorna jele vezérli a kimenetet. TP1-et úgy állítjuk be, hogy a hallható hang halk legyen, de ne túlságosan, még  jól lehessen hallani az elhalkulását is (vastárgyra halkulnia kell ebben az üzemmódban). Ezzel a modulátort hozzáállítottuk az X csatornához.A következõ lépésben GND üzemmódba kapcsolunk és TP7-tel halk, zümmögõ alaphangot állítunk be, ezzel a G csatornát is beállítottuk.

Most (Reset elengedése után) a mûszer minden üzemmódban a megfelelõ jelzést kell, hogy adja fémtárgyakra. Amikor a Reset gombot elengedjük a beállított alaphangoknak nem szabad hirtelen megváltozniuk, csak lassan, a drift miatt.Az egyes csatornák demodulációs szögeit a következõképpen állítjuk be:

Ha GND állásban a fej közepe felé ferritet közelítünk, a hang valamilyen irányban megváltozik. TP4-et a GND potméter legkisebb állása mellett úgy állítsuk be, hogy ne változzon a hang a ferrit közeledtére, majd ráhagyásként egy kissé forgassuk tovább úgy, hogy enyhén emelkedjen. Ilyenkor ha a GND potenciométert kissé jobbra forgatjuk, a ferrit közelítésére a hangnak már halkulnia kell. Talajmintát közelítve a fejhez a GND-t beállíthatjuk úgy, hogy a hang erre ne változzon. Ez a kiegyenlített állapot.Az X csatorna beállítása nem kritikus, mivel a kis frekvenciának köszönhetõen a ferromágneses fémtárgyak többnyire jól elkülönülnek a többitõl, de itt is van egy átmeneti tartomány.

TP5-öt úgy állítsuk be, hogy a mûszer a nem ferromágneses fémeket elkülönítse a ferromágnesesektõl, ill. a konzervdobozt lapjával már ne tekintse ferromágnesesnek. Természetesen sok variáció lehetséges, a fémválasztást állíthatjuk erõsebbre is (ehhez már lehet, hogy módosítani kell az ehhez tartozó RC tagokat), annyira, hogy már egy kisebb alufólia is kiszûrendõnek számítson, de vigyázzunk, hogy a gyûrûk még ne essenek ebbe a tartományba.   Ha a minden jól mûködik, akkor kössük be a mutatós mûszert. R34-gyel, R35-tel és a mûszer saját beállítójával állítsunk be kb. 1/3 kitérést alaphelyzetben és végkitérést maximális kijelzésnél.

Végeredményben a Reset mûködtetése után GND üzemmódban a mûszernek egy halk zümmögõ hangot kell hallatnia, amely kissé vibrál, az elektromágneses zavaroktól függõen. Egy 1 Ft-osra már 18 cm-rõl jól érzékelhetõen kell erõsödni a hangnak, majd közelítve a hangmagasságnak is növekednie kell. D2 üzemmódban ugyanígy. Egy söröskupakot (lapjával) D2 üzemmódban közelítve elõször érzékelnie kell a mûszernek, majd kis további közelítésre a vibrálásnak is be kell következnie. D2 üzemmódban kiegyenlítve a talajra az alaphang nem, a vibrálás változhat a talajhoz való közelítésre, mivel maga a talaj is ferromágneses. Ezt fémmentes környezetben próbáljuk ki (tehát ne a fémszeméttel teli kertben). A vibrálásra a fej hõmérséklet-változása sokkal nagyobb hatással van, mint az alapjelzésre (az X csatorna driftje nagyobb a fej tulajdonságai miatt).